| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування систем протипожежного захисту, за кодом ДК 021:2015: 75251000- Послуги пожежних служб (ДК 021:2015: 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб) |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Кількість (обсяг) послуг: 1 послуга; Місце надання послуг: 61000, Україна, Харківська обл., м. Харків, об'єкти замовника в м. Харкові та у Харківській області; Строк надання послуг: до 31.12.2021 року. Усі пристрої автоматичної пожежної сигналізації мають бути справними і утримуватися у постійній готовності до виконання роботи. Типи встановленого обладнання: прилади приймально - контрольні пожежні: ОМЕГА, ТІРАС, ЛУНЬ 9Р, ВАРТА, PC5020, PC 585; теплові сповіщувачі: ІП, СПТ; ручні сповіщувачі: ІПР, СПР; сповіщувачі пожежні димові: СПД, ІПК. Вимоги до виведення сигналу на пульт цілодобового спостереження системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей. 1. Підключення пожежної сигналізації на власний пульт центрального спостереження (далі – ПЦС) та здійснення цілодобового спостереження. 2. Цілодобово та негайно – з’ясування причини сповіщення сигналу «Тривога». 3. Виконавець має здійснювати цілодобове спостереження та технічне обслуговування за устаткуванням пожежної автоматики (УПА) 4. Прийом сигналів від УПА про пожежу на пульт центрального спостереження (ПЦС). 5. Забезпечення працездатності УПА. 6. Для забезпечення надання послуг зі спостереження за системою протипожежної сигналізації на об’єкті Замовника, виконавець повинен використовувати власний пульт централізованого спостереження. Технічне обслуговування повинно здійснюватися у відповідності з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів; ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування». Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщування повинно відповідати стандартам: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування. ДСТУ EN 16763:2017 "Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення". ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації. |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 197000,00 грн з ПДВ. Згідно розрахунку до кошторису на 2021рік сума призначень за напрямком: оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ліфтів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем внутрішніх та зовнішніх мереж становить 1 629 000,00 гривень. |